# REQUISITOS PARA UNA OPTIMA INSTALACION

Para obtener el máximo rendimiento y los mejores resultados, recomendamos instalar el indicador de acuerdo con los siguientes requisitos :

- Instalarlo en una superficie plana.

- Apoyarlo sobre una base estable y exenta de vibraciones.

- No exponerlo a la luz solar directa.

- No someterlo a atmósferas con gases corrosivos.

- Mantenerlo en ambientes libres de polvo o suciedad.

- Trabajar a temperaturas entre 0 y 40 ºC.

- Utilizarlo en ambientes con una humedad inferior a un 90% HR.

- Mantenerlo lejos de equipos que produzcan cualquier interferencia magnética o acústica.

# COMPONENTES INCLUIDOS

- Este manual de instrucciones (léalo atentamente antes de utilizar el indicador)

- El indicador de la Serie XK.

- El cable de conexión de red.

# DESEMBALAJE

- Retirar el indicador del embalaje y sacarle de su protección.

- Retirar del embalaje el cable de conexión de red.

# PUESTA EN MARCHA

- Conectar el cable de la plataforma al indicador, de forma que no roce con la superficie de la misma. Fijar el conector con los tornillos ó girando la rosca, dependiendo del modelo de plataforma utilizado.

- Conectar el cable de red a la entrada de alimentación del indicador, a una toma de 220V 50Hz.

- Accionar el interruptor de encendido, situado en la parte trasera del indicador. El display realizará un autotest y seguidamente indicará “0.00”.

# DESCRIPCION DEL DISPLAY

- Display.  El display indica el peso del objeto depositado sobre la plataforma.

- Indicador de cero. Este indicador se enciende cuando el indicador está a cero. Si no se enciende cuando el display indique “0.00”, pulsar la tecla CERO.

- Indicador de Tara. Indica que ha sido realizada una tara, y el display indica el peso neto del producto, descontado el peso del recipiente previamente tarado.

- Indicador de cuentapiezas        . Significa que el indicador se encuentra en modo cuentapiezas.

- Indicador de porcentaje %. Significa que el indicador se encuentra en modo porcentajes.

- Indicador de kg.  Indica que la unidad de pesada seleccionada es Kg.

- Indicador de lb.  Indica que la unidad de pesada seleccionada es Libras.

DESCRIPCION DEL TECLADO.

- Tecla CAL. Para acceder al procedimiento de

calibración.

- Tecla MODO. Para seleccionar las funciones de

pesaje, cuentapiezas ó porcentajes.

- Tecla UNIT. Para seleccionar la unidad de pesada

(Kg. ó Lb).

- Tecla SET. Para seleccionar los valores de límites

superior e inferior y para introducir el valor de la

muestra en cuentapiezas ó porcentajes.

- Tecla CERO/O. Para poner el display a cero en el

caso de no haber ningún objeto sobre la plataforma

y el display no marque cero. También se utiliza

esta tecla para activar la iluminación del display.

- Tecla TARA. Para sustraer el peso de un recipiente

u objeto depositado sobre la plataforma, indicando

en este caso el peso neto del producto.

7.   Tecla      para introducir números y datos.       8.  Tecla          para confirmar.

# FUNCION DE LIMITES DE PESO

La función de límites se utiliza para conocer si un gran número de muestras tienen un peso dentro de unos límites preestablecidos. Para realizarlo, primero debemos conocer cuales son estos dos límites (el inferior y el superior) y memorizarlos en el indicador. Posteriormente, el indicador nos indicará si la muestra depositada sobre la plataforma entra dentro de ambos límites, en el caso de que no entrara dentro del rango, el indicador emitirá una señal acústica.

Para acceder a la función de límites e introducir el valor de ambos límites (superior e inferior), realizar el siguiente procedimiento:

1. Pulse la tecla SET y el display le pedirá el valor del límite superior “HH”, pulse la tecla     para introducir el valor deseado en kg.  y la tecla          para confirmarlo.

2. El display  le pedirá el valor del límite inferior, introducirlo utilizando la tecla    y confirmarlo con la tecla

3. El display indicará una de estas opciones para ajustar el modo de alarma :

IN – La alarma sonará cuando el peso esté entre los dos valores.

OUT – La alarma sonará cuando el peso esté fuera de los dos valores.

NO- La alarma queda desactivada.

4. Seleccionar una de las tres opciones y confirmarla con la tecla

Nota:  Si desea abortar la operación durante el procedimiento, pulse la tecla SET.

FUNCION CUENTAPIEZAS.

- Pulse la tecla SET y la tecla MODO para introducir el valor de la muestra. El display mostrará “SAP ___” .

Pulse la tecla       para seleccionar una de las siguientes cantidades (10, 20, 50, 100, 200,

500 ó 1000) Para confirmar pulse

- Una vez seleccionado el valor de la muestra, el display visualizará “LOAD-C”.

- Pulse la tecla          para finalizar el procedimiento de muestreo.

Cuando el display visualice el mensaje “-SLAC-“, significa que el peso unitario de la muestra es menor al 80% de la division. Usted podrá seguir contando sus piezas, pero el contaje puede ser inexacto. Este mensaje desparacerá en unos 3 segundos.

Cuando el display visualice el mensaje “-CSL-“,, significa que el peso unitario de la muestra no es suficiente del todo. Deberá pulsar la tecla SET y la tecla MODO para volver a introducir un nuevo valor de muestra más alto. Pulse            para  confirmar el nuevo valor.

Nota:  Si desea abortar la operación durante el procedimiento, pulse la tecla SET.

FUNCION DE PORCENTAJES.

- Pulse la tecla SET y MODO hasta visualizar el mensaje “LOAD-P”. Existen dos maneras para introducir la muestra :

- Colocar la muestra sobre la plataforma y pulsar la tecla

- Pulsar la tecla UNIT y el display mostrará “000000”. Pulse la tecla     para introducir el valor de la muestra y           para confirmar.

- Cuando la muestra sea inferior a 0.1% FS, el display visualizará “CSL”. Significa que el valor de la muestra no es suficiente. Usted deberá pulsar la tecla SET y la tecla MODO para volver a introducir un nuevo valor de muestra más alto. Pulse            para  confirmar el nuevo valor.

Nota:  Si desea abortar la operación durante el procedimiento, pulse la tecla SET.

# CONFIGURACION Y CALIBRACION

| Conecte el indicador pulsando el interruptor de encendido situado en la parte trasera. Cuando el indicador esté realizado el auto-chequeo, pulsar al mismo tiempo las teclas CAL y el display mostrará durante unos segundos “CAL” y finalizará el auto-chequeo. El indicador indicará PASS (es el momento de introducir el código de calibración ) |
| --- |
| INTRODUCCION DE : | PROCEDIMIENTO |
| “Código de calibración” 0 1 0 2 0 1 | Con la tecla incrementará el valor del dígito y con la tecla confirmará y pasará al siguiente dígito. Cada vez que confirme un digito éste se convertirá en una guión “ – “, una vez introducido el código completo el display quedará “ - - - - -1”. Pulse para confirmar, el display pasará al siguiente paso de “ajuste de la división”, indicando “d=xx”. |
| “Ajuste de la división” | Pulse la tecla para seleccionar la divisíón deseada (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 g). Pulse para confirmar, el display pasará al siguiente paso de “ajuste del número de decimales”, indicando “dot=x” |
| “Ajuste del número de decimales” | Pulse la tecla para seleccionar el número de decimales. Pulse para confirmar, el display pasará al siguiente paso de “ajuste del rango de cero”, indicando “Zeroxx” |
| “Ajuste del rango de cero” | Pulse la tecla para seleccionar el rango de cero. Pulse para confirmar, el display pasará al siguiente paso de “ajuste de la capacidad máxima”, indicando “Full” |
| “Ajuste de la capacidad máxima” | Pulse la tecla para seleccionar la capacidad máxima. Pulse para confirmar, el display pasará al último paso de “pesa de calibración”, indicando “load” |
| “Pesa de calibración” | Coloque la (s) pesa (s) de calibración sobre la plataforma. Pulse y para introducir el valor de la(s) pesa(s). Pulse para confirmar. La calibración habrá finalizado cuando el indicador de TARA se active en el display. |